## Slide 1: KRAIBURG STRAIL – partner of railways

## Slide 2
Notes: El holding KRAIBURG se centra en la producción de productos y compuestos de polímeros de alta calidad, y somos líderes en elastómeros termoplásticos (TPE) a nivel mundial
Fabricación de automóviles
Producción industrial
Producción de bienes de consumo (productos de cuidado, embalajes)
Industria médica

## Slide 3: STRAIL

## Slide 4: Sistemas de cruce de paso a nivel
Tráfico alto
Peatonal
Tráfico medio
Notes: CARPETAS MODULARES HECHAS DE POLÍMERO RECICLADO RUEDAS EUROPEAS

## Slide 5: STRAIL – el sistema premium
STRAIL® es un sistema de cruce de paso a nivel muy duradero para para tráfico pesado adecuado para carreteras transitadas.
Instalación y desinstalación rápida ( tareas de mantenimiento y bateo)
La superficie piramidal con corindón vulcanizado asegura la resistencia al deslizamiento
Adecuado para todos los tipos de carril y durmientes
Sistema reforzado con fibra para soportar cargas de tráfico cada vez mayores
Vida útil larga

## Slide 6
SISTEMA STRAIL

## Slide 7
SISTEMA STRAIL

## Slide 8
SISTEMA STRAIL

## Slide 9
SISTEMA STRAIL
Notes: Industria médica

## Slide 10
SISTEMA innoSTRAIL

## Slide 11
SISTEMA innoSTRAIL

## Slide 12
SISTEMA pontiSTRAIL

## Slide 13
SISTEMA pedeSTRAIL
Notes: Industria médica

## Slide 14
SISTEMA pedeSTRAIL

## Slide 15: veloSTRAIL

## Slide 16: veloSTRAIL – Elimina el hueco del carril
¬ Elimina permanentemente el hueco del carril
¬ Pensado para otorgar la máxima seguridad en pasos donde existen peatones, bicicletas y personas con movilidad reducida ¬ Consta de un panel interior y un perfil reemplazable que se deforma al paso de la rueda del tren. ¬ Los elementos que entran en contacto con la rueda del tren, son sustituibles fácilmente ¬ Para velocidades de tren de hasta 120 km/h

## Slide 19
SISTEMA veloSTRAIL

## Slide 20
SISTEMA veloSTRAIL

## Slide 21: Sistemas de atenuación de ruido

## Slide 22: Pantallas acústicas
Notes: Pantallas de atenuación de sonido hechas de caucho reforzado con fibras
Resistente a los rayos UV / ozono debido a la superficie de caucho virgen.
Para sistemas de túneles, con sistema ignífugo clase A2
Instalacion sin cimentación - Tiempos de corte de via breves - instalacion rapida y sencilla
- Resistente a los rayos UV y ozono -con capa EPDM
- Material resistente a la fatiga causado por las vibraciones

## Slide 23: STRAILastic_mSW

## Slide 24
Notes: Instalacion sin cimentación - Tiempos de corte de via breves - instalacion rapida y sencilla
- Resistente a los rayos UV y ozono -con capa EPDM
- Material resistente a la fatiga causado por las vibraciones

## Slide 25: La mini pantalla de protección
Tan cerca del foco del ruido como ninguna otra pantalla de protección acústica
Reducción calculada: hasta 6 dB(A) en un terraplén
Altura de sólo 380 mm por encima del borde superior del carril (TOR)
Sin procedimientos de ingeniería civil
Posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento sin desmontar la estructura de fijación
Sin impacto paisajístico

## Slide 26
Notes: Libre de impacto paisajistico -
Se instala lo mas cerca del galibo permitido
Velocidad permitida
≤ 160 km/h

## Slide 27: Simulación

## Slide 28
Notes: Material resistente a la fatiga - causado por las vibraciones
Este mini-muro supone un cambio en los productos
actuales de aislamiento acustico debido a su bajo impacto
en invasion paisajistica
Instalacion en Ammertal, Germany autumn 2022

## Slide 29: La diferencia con otras pantallas
Notes: Why rubber, here you see aluminium noise walls…..
Rubber is more rigid against typical pull and push forces, created by the train and wind.

## Slide 30: STRAILastic_mSW 730

## Slide 31: sound protection wall
Solución alternativa a la mini pantalla STRAILastic_mSW (límite de velocidad 100-120 km/h)
Altura 73 cm por encima del carril
Instalación con tornillos 210 cm
Hasta 15 dB de amortiguación
2,8 m a 3,3m de distancia del centro de la vía
Notes: 135 kilos per element
1,8 m
16 cm Deep
96 cm altura
Solución alternativa a la mini pantalla STRAILastic_mSW (límite de velocidad 100-120 km/h)
Altura 73 cm por encima del carril
Instalación con tornillos 210 cm
Hasta 15 dB de amortiguación
1250mm
1270 mm altura
1,80m largo

## Slide 32: Pantalla acústica 1250mm
Notes: En Bispingen, al norte de Alemania, este año se instalaron unos 400 metros de mSW_1250 sobre tornillos de carga

## Slide 34: LA DURMIENTE DE POLÍMERO

## Slide 35: Las durmientes de polímero
PUENTE
DESVÍO
VÍA

## Slide 36: MATERIAL
¬Durmientes de polímero con compuesto reciclado de poliolefina reforzado con fibra ¬Permiten una economía circular ¬Reciclaje de residuos operativos > 100% reciclable ¬ Producto con una excelente huella de carbono ya que no requieren materias primas de materiales fósiles ¬Resistente a los productos químicos, rayos UV y al ozono

## Slide 37: LA DURMIENTE DE POLÍMERO > HECHOS

## Slide 38
Vers. 6.0
Nueva generación de durmientes
de polímero

## Slide 39
VENTAJAS

## Slide 40
Durmiente para desvío en Ferroviaria IT (2019)

## Slide 41
Hamburg Port Authority Alemania(2017)
Hamburger Hochbahn Alemanania (2018)
Notes: HPA - Hamburg Port Authority
EW 54 -190 – 1:7 Fz (K) – links
Randdaten:
22,5 Tonnen Achslast;
Geschwindigkeit: max. 40 km/h;
Hohe Anzahl an Achsüberfahrten;
Menge: 59 Schwellen;
Das Feedback

## Slide 42
GRACIAS POR SU ATENCIÓN